## Slide 1
自転車本体にはセンサーが取り付けられる
・速度計(SRM)→速度[m/s]
・パワー計(Verve)→パワー[W]
データ同化によるトラックレースにおける自転車-選手系に働く抗力
工学院大学大学院工学研究科機械工学専攻スポーツ流体研究室
田村 大吾
謝辞
本研究は競輪の補助を受けて
公益財団法人日本自転車競技連盟と共同で実施しました
２ 研究手法
１ 背景
データ同化を求める
１．前回の時間ステップの同化結果から
運動方程式を用いて時間発展後の
シミュレーション値を求める
２．観測値とシミュレーション値の
カルマンゲインによる
重み付き足し算をする．（データ同化）
時間(ステップ数)
状態量
シミュレーション値:
観測値:
同化結果:
３ 結果
４ まとめ
カルマンゲイン:
重心速度の求め方
直線路の場合
測定される車輪速度と重心速度は同じ
旋回路の場合
車輪速度より重心速度が遅くなる
旋回時は測定される車輪速度を重心速度に変換する必要がある．
自転車競技は0.01秒単位の差での競技である．
→空気抵抗を減らすことで競技力向上につながる．
従来の求め方:
TAS(Garmin)では1周当たりの平均値
パワー計と速度計から求める方法
以下の式を用いて速度計とパワー計から時々刻々の求められる
ただし，上の2手法では，選手がトラックのレコードライン上を走行する必要がある．
下図は姿勢一定でレコードライン上を走行した場合の上式によるである．
姿勢一定であればも一定であるはずだがそうではない →よって求め方を改良する必要がある．
以上より，本研究の目的は
「正確なの時間変化を求める方法を確立すること」である．
理想的には，速度とパワーのみから 抗力係数×面積)を求める．
:トラックの半径
:接地点と重心の水平距離
:空気力係数(抗力係数×面積)
:パワー
チェーン機械効率
:転がり抵抗
重量 :空気密度
UKF
非線形のカルマンフィルタ
IMM
旋回と直線を分けて混ぜ合わせる
,
速度に対するカルマンゲイン
速度のカルマンゲイン
レコードライン上を姿勢一定で走行した場合
競技中を模したライン上を姿勢一定で走行した場合
車輪から求められる速度と重心の速度には差異が生じた．
パワー計と速度計からをもとめることができた．
一定姿勢，かつレコードライン上を走行している場合はの時間変化は一定となった．
今後の課題
慣性センサーを車体に取り付けて鉛直方向の高さを測定する．
鉛直方向の高さをプログラミングに組み込み，高さ変動のある走行状態に対しても正確なを求められるようにする．
→速度の情報からカルマンゲインを乗することで求められる
左図より
は一定で約0.21である．
右図より
は増加する．
姿勢一定の走行であるためは一定になると考えられるがスパイクが出現する．
→位置エネルギーを獲得により運動エネルギーが減少， が上昇
映像より
11～15秒が直線走行，15～21秒が旋回走行
右図より
10～15秒が旋回走行，15～20秒が直線走行
→実際の走行の場合は正しく旋回と判断できていない．
研究概要集